## Slide 1: IC Training
指導教授：卿文龍
助教：蕭人豪、吳玉芬
日期：2018/10/26

## Slide 2: 組合電路(combinational) vs. 時序電路(Sequential)
組合電路
  輸出訊號會在輸入訊號進來的時候，立即反應(假設gate delay為0)
  描述方式盡量用 “=“ (blocking)
  組合電路可以用assign或是always block去描述，如果是用always block去寫，須宣告成reg，但是不是代表register
代表此always block是組合電路(無register)

## Slide 3: 組合電路(combinational) vs. 時序電路(Sequential)
時序電路
  輸出訊號會在輸入訊號進來，之後的一個clock cycle輸出
  描述方式盡量用”<=”(non-blocking)
代表此always block是時序電路(有register)

## Slide 4: 同步reset(Synchronous Reset) vs.非同步reset Asynchronous Reset
同步reset
非同步reset
有reset的話盡量用”非同步reset”

## Slide 5: 一個always block 描述一個output
分開寫有助於debug
RTL模擬可能會過，但是合成後的模擬不一定!!!

## Slide 6: 控制訊號一定要reset
何為控制訊號?
  以lab4為例，so_valid就是控制訊號
  因為testbench會偵測你design裡的so_valid是不是1。如果是1，才會去看那時候你的so_data的值是不是對的。
  所以如果一開始so_valid沒有reset歸零，呈現一個unknown的狀態的話，會誤判你當時的so_data。
不是輸入給的，而是自己design內新增的訊號。如果該訊號有拿來做if-else的判斷，也將視為一種控制訊號。e.g. 狀態機、counter…

## Slide 7: 輸入進來的控制訊號都用暫存器存起來比較好
以lab4為例，pi_msb與pi_low為輸入進來的控制訊號
暫存器的輸出訊號會比較穩定，而如果我們利用較穩定的訊號來做判斷，合成之後的timing比較不會有問題。

## Slide 8: 了解自己寫的code會生成什麼電路(架構)
組合電路輸出的MUX
a
b
sel
out
0
1

## Slide 9: 了解自己寫的code會生成什麼電路(架構)
暫存器輸出的MUX
a
b
sel
clk
out
0
1

## Slide 10: 了解自己寫的code會生成什麼電路(架構)
counter
1
+
rst
clk

## Slide 11: 了解自己寫的code會生成什麼電路(架構)
1
+
counter
若是想把counter的值存起來，”一定”要用時序電路去寫，否則會出現無窮迴圈

## Slide 12: 了解自己寫的code會生成什麼電路(架構)
a
sel
out
sel
b
sel
c
d
00
01
10
11

## Slide 13: 了解自己寫的code會生成什麼電路(架構)
sel
c
d
a
b
out
10
11
01
00